### Notatka prasowa 	Sulz am Neckar, Luty 2016

Wyposażenie dodatkowe do 5-osiowego imadła kompaktowego KIPP

Firma HEINRICH KIPP WERK uzupełnia ofertę o dodatkowe wyposażenie do imadła 5-osiowego kompaktowego.

Poprzez opracowanie imadła 5-osiowego kompaktowego KIPP wyznacza nowe standardy w obróbce skomplikowanych przedmiotów na nowoczesnych maszynach 5-osiowych. Główną cechą jest nowa charakterystyka mocowania. Dzięki oddzieleniu strumienia siły zacisku i pozycjonowania przedmiotu uzyskuje się znacznie lepsze parametry mocowania.

System uzupełniają modułowe rozszerzenia umożliwiające zastosowanie imadła w różnych sytuacjach:

- Nowe listwy bazowe o długości 280 mm nadają się szczególnie do maszyn z ograniczoną przestrzenią roboczą. Krótkie listwy bazowe można jednak wykorzystać także do mocowania dużych przedmiotów. W zależności od gabarytu przedmiotu, mocowanie odbywa się z większym rozstawem pomiędzy listwami. Szczęki mocujące łączy się za pomocą odpowiednich tulei dystansowych.

- Za pomocą nowych szczęk wewnętrznych jest możliwość zamocowania dwóch przedmiotów jednocześnie. Nie ma znaczenia, czy wymiary obu przedmiotów są takie same, czy różne.

- Nowe szczęki wahliwe można zastosować do mocowania ukośnych przedmiotów lub do cięcia po skosie. Możliwy wychył w zakresie +/- 4 stopni.

- Za pomocą elementu sprzęgła do mocowania krzyżowego łączy się na krzyż dwa imadła 5-osiowe kompaktowe. To stwarza możliwość mocowania większych przedmiotów z czterech stron. Przedmioty mogą być kwadratowe lub prostokątne.

- Nowy zestaw elementów mocujących okrągłych umożliwia mocowanie okrągłych przedmiotów o średnicy od 20 mm do 320 mm. W zestawie znajdują się po dwa elementy mocujące na stronę. Przy tym jeden element jest z gwintem lewym, a drugi z gwintem prawym. To poprawia efekt dociągania w dół.

Wszystkie szczęki mocujące są wyrównywane i mocowane za pomocą dwóch śrub z łbem wpuszczanym. Umożliwia to szybszą wymianę szczęk płaskich na zestaw do mocowania przedmiotów okrągłych, i na odwrót.

Znaków ze spacjami:

Nagłówek:	60 znaków

Tekst:	1.897 znaków

Łącznie:	1.957 znaków

KIPP POLSKA SP. Z O.O.

Przemysław Słaby

ul. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

Telefon: +48 71 339 21 44

E-mail: p.slaby@kipp.pl

### Dodatkowe informacje i zdjęcia prasowe

Odwiedź www.kipp.pl, region: Polska, zakładka: Aktualności

### Foto

KIPP 5-Achs-Spanner kompakt Erweiterungen
Foto: KIPP

|  | Bilddatei: KIPP-5-Achs-Spanner-kompakt-Erweiterungen.jpg |
| --- | --- |